Hoe ik me achterwand heb gemaakt.

Het betreft voor een juwel aquarium de rio 400 (400 liter)

Heb piepschuim (polystyreen) gehaald in 2 diktes 50mm en 20mm.

Ik heb uit de 50mm platen blokken gesneden en deze bewerkt met een stanleymes en met een soldeerbout om er een mooie steen structuur in te krijgen.

Daarna heb ik deze stenen op de 50mm plaat geplakt met aquarium siliconen kit en heb hier na inde plaat ook een structuur gemaakt met de soldeer bout.

Om het filter (jumbo 100liter van juwe)l heb ik 20 mm plaat gebruikt en heb hier ook de gemaakte stenen op geplakt en ook hier is er een structuur inde plaat gemaakt met de soldeer bout.

Hierna ben ik tegellijm aan gaan brengen van het merk Beamix en heb gekozen voor tegellijm 660 extra grijs

Voor de eerste laag heb ik 2,5 kg kilo gebruikt en dit aan gemaakt met 700 ml water

En dit heb ik aan gebracht met een gewonen schilder kwast.

Dit heb ik 24 uur laten drogen.

Laag 2 zelfde meng verhouding en zelfde manier aangebracht en 24 uur wachten

Laag 3 zelfde als laag 2 maar nu heb ik 2 fles groene kleurstof toegevoegd die ik gehaald heb bij de Hornbach (www.hornbach.nl) deze kleurstof is gewoon op water basis dus goed door te mengen weer 24 uur drogen

Laag 4 zelfde als laag 3 dus ook weer kleurstof toegevoegd voor de extra dekking.

Nadat alles goed was uit gehard heb ik epoxyhars gehaald bij poly service in Amsterdam (www.polyservice.nl) de volgende producten heb ik daar gehaald.. Poly Pox GT 600, dit is een wat dikkere epoxy en blijft goed hechten en Poly Pox harder 355, latex handschoenen 3 maat bekers en roerhoutjes.

Voor de eerste laag heb ik de mengverhouding 400 ml Poly Pox GT 600 en 200 mm Poly Pox harder 355 gebruikt dit goed door roeren en aanbrengen met een kwast, zorg wel voor een goed geventileerde ruimte dit 244 uur laten drogen.

Laag 2 mengverhouding 200 ml Poly Pox GT 600 en 100 mm Poly Pox harder 355 en dit ook weer 24 uur laten drogen. Hierna in me aquarium gelijmd en 4 kg zout e rin gegooid en dit een weeg laten draaien en elke dag water ververst.

Tip zorg dat je ook kleurstof door je epoxy heen gooit dat zorgt er voor dat je wat witte vlekken op je achterwand krijgt

Me bak met daar in al een laag piep schuim met daat overheen ene grind matje

Deze hoek gaat om me filter heen