Na zo’n 10 jaar een Malawi chichliden aquarium te hebben gehad wilde ik nu wel eens wat planten zien

Met behulp van deze site was ik ook erg geholpen met een achtergrond te maken

Hierbij wat foto’s

Bak is 160/100/80

De achtergrond nog onbewerkt

Later is hij ingesmeerd met tegellijm

En geverfd met epoxie verf op water

Basis en daarna met 2 componenten

Kunsthars ingesmeerd

Omdat ik een vrij diepe bak heb (1 m.) kon ik ook

wat experimenteren met iets wat je niet zo vaak

ziet in n aquarium ik besloot om n vulkaan

te maken.(noem me maar gek)

Dit worden de boven en onder ringen gemaakt

van pvc platte strippen aan elkaar gelijmd

met pvc lijm

Daarna pvc hoekprofieltjes bevestigd en

daaroverheen een stevig nylon gaas geplakt ook allemaal

met pvc lijm , als lijmklemmen heb ik gewone wasknijpers

gebruikt de bovenkant gaas heb ik naar binnen gebogen

zodat als je later er naar kijkt de binnenkant ook van rots lijkt

Alles met tegellijm behandeld en daarna een cement laag voor een rotsachtig uiterlijk

Daarna ingesmeerd met 2 componenten kunsthars

Natuurlijk wel alles rondom insmeren zodat alle pvc lijm is geïsoleerd

Hier een paar foto’s van bijna klaar het is n gezelschaps aquarium geworden met nog wat weinig planten en vissen de duikers helm kon ik gewoon niet laten liggen  in de winkel

Een bruis blokje in de vulkaan gelegd met ook een onderwater spotje met rood licht

voor een mooi effect s’avond’s als de hoofd verlichting uitgaat

De terras elementen komen bij een tuincentrum vandaan en zijn van beton

Materialen voor de vulkaan

1 lengte pvc platte strip , 2 lengtes pvc hoekprofiel , nylon gitex gaas van 25 cm. Breed (stukadoors materiaal )

tegellijm , kant en klare metselaars cement zonder kalk , epoxy verf op waterbasis , 2 componenten kunsthars

Jack uit Volendam